О Б О С Н О В А Н И Е

применения завышенных тарифов на тепловую энергию в г. Волгодонске Ростовской области (выполнено инициативной экспертной группой Общественной палаты г. Волгодонска под руководством Толстошеина Петра Андреевича)

В настоящее время в городе Волгодонске применяется принятый в 1994 году Постановлением Главы города Волгодонска от 02.07.1994 г. № 937 норматив тепловой энергии, отпускаемой на обогрев жилого фонда, равный 0,0148 Гкал/м2.

В основу расчетов положены:

- Статья 157 Жилищного кодекса РФ.

- Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 (в редакции от 06.05.2011 г. № 354).

- СНиП-23-01-99 «Строительная климатология».

- СНиП-23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- ТСН – Территориальные строительные нормы Ростовской области 23-399-2022.

- Ответ Администрации г. Волгодонска от 30.08.2011 г. № 1056-Т/7-1-19.

Отопительный период, на основании [5] для г. Волгодонска равен 172 дня.

Для определения тепловой нагрузки применяется формула, указанная в [6]. Количество тепловой энергии  за отопительный период, необходимой для отопления  многоквартирного дома (Q, Гкал/год ):

tвнутр – tcро

Q =  10-6  * 24 * 172 *    qmax *    ---------------

tвнутр – tнро

где qmax  - максимальная тепловая нагрузка, равная произведению  удельной тепловой нагрузки qуд (ккал/м2) на площадь многоквартирного дома S (м2):

qmax = qуд * S,

qуд  определяем из [5]. Она составляет 80 кДж/м2 = 19,09 ккал/м2;

tвнутр – нормативная температура внутри жилых помещений, определяем по [3]. Она составляет:   +20ºС;

tcро – средняя температура отопительного сезона в Ростовской области [3,5]. Принята в расчетах равной:   –1,8ºС;

tнро  – низшая  температура в период отопительного сезона в Ростовской области [3,5]. Принята в расчетах равной:   –23ºС.

Пример

для  девятиэтажного многоквартирного дома площадью 7154 м2 :

20 – (-1,8)

Q =  10-6  * 24 * 172 * 19,09* 7154* ----------------  = 285, 826 Гкал/год.

20 – (-23)

При делении этой величины на площадь многоквартирного дома S и на     Ƭ = 5,73 месяца отопительного сезона (172 дня), получим месячный норматив, который должен фигурировать в платежной квитанции за потребленную тепловую энергию населением:

Q                285,826

N = ------------- = ------------------- = 0,007  Гкал/м2.

T * S           5,73* 7154

Сравнив полученный норматив с величиной  0,0148 Гкал/м2, фигурирующей в платежных квитанциях для населения получаем двукратное завышение нормативов потребления тепловой энергии для многоквартирных домов.

При тарифе на тепловую  энергию , равном 1201,27 руб./Гкал, месячная оплата (О) за отопление при оплате услуги только в отопительный период, например,  трехкомнатной квартиры площадью 60 м2  составит:

О = 0,0148 * 60 * 1201,27 =  1066,73 руб./мес.

А оплата по нормативно обоснованному тарифу (Он)  составляла бы:

Он = 0,007 * 60 * 1201,27 =  504,53 руб./мес.

Следовательно, переплата населения за месяц составляет:

П = (0,0148 – 0,007) * 60 * 1201,27 =  562, 19 руб./мес.

Следовательно, собственник  данной квартиры переплачивает за 1 месяц  в (1066,73 : 504,53) = 2,1 раза.

Губернатором Ростовской области издано постановление, согласно которому оплата за потребленную тепловую энергию равномерно распределяется на весь календарный год (Т = 12). Тогда норматив для расчета оплаты равен:

Q                285,826

N = ------------- = ------------------- = 0,0033  Гкал/м2.

T * S           12 * 7154

В данном случае переплата для той же квартиры составляет:

П = (0,0148 – 0,0033) * 60 * 1201,27 =  828, 88 руб./мес.

Оплата по нормативно обоснованному тарифу (Он)  составляет:

Он = 0,0033 * 60 * 1201,27 =  237,85 руб./мес.

В этом случае собственник  трехкомнатной квартиры переплачивает за 1 месяц  в (1066,73 : 237,85) = 4,5 раз.

Таким образом, оплата по завышенным нормативам приводит к значительным переплатам населения при любом режиме платежей (в 2 – 4 раза) за тепловую энергию. Поэтому проверке должны подлежать не только нормативы отпуска тепловой энергии, но и обоснованность величины установленного тарифа на 1 Гкал тепловой энергии.

Руководитель сектора по

экологическим вопросам и

охране окружающей среды

Общественной палаты

г. Волгодонска                                                                                              /В.Н. Шалимов/